## Slide 1: 新旧が混在する通信ポートコネクタの処置について
1/2
2026年3月末現在、新規ご購入いただく各OSNET機器の通信ポートはすべて緑色（現行品）に変更され形状が異なっています。
以前にご購入いただいているNetCT-1との接続や、コネクタを紛失した際に現行品に旧品（またはその逆）コネクタを代用する場合など、それぞれの台座に違うコネクタを挿し込む方法を紹介します。
旧品（灰色）
現行品（緑色）

## Slide 2
2/2
現行品に旧品を
接続する場合
現行品
旧品
旧品に現行品を
接続する場合
コネクタ部の固定用のツメを
ニッパー等で切り取ります。
ツメを取り除いた状態
接続する
※コネクタ固定用のツメを折っていますので、思わぬ衝撃によりコネクタが抜ける恐れがあります。
現行品ケーブル接続要領
・リリースボタンを押しながら
・電線挿入孔に入れる
※極性はありません
※悪い例
飛び出した心線が隣の心線に
触れると通信不良となります
電線挿入孔
リリースボタン
マイナスドライバー等で押込む
新旧が混在する通信ポートコネクタの処置について